## Slide 1: Réglementation
Que va changer l’arrêté du 12 septembre 2006 ?

## Slide 2
Arrêté du 12 septembre 2006
  a. Définitions
  b. Utilisation des produits antiparasitaires
  c. Limitation des pollutions ponctuelles
  d. Les Zones Non Traitées
Arrêté du 13 mars 2006 : les mélanges
Décret du 22 septembre 2006 : autorisation de mise sur le marché

## Slide 3
Arrêté du 12 septembre 2006
  a. Définitions
  b. Utilisation des produits antiparasitaires
  c. Limitation des pollutions ponctuelles
  d. Les Zones Non Traitées
Arrêté du 13 mars 2006 : les mélanges
Décret du 22 septembre 2006 : autorisation de mise sur le marché

## Slide 4: Définitions :
Fond de cuve : « La bouillie phytosanitaire restant dans l’appareil de pulvérisation après épandage et désamorçage du pulvérisateur, qui, pour des raisons techniques liées à la conception de l’appareil de pulvérisation, n’est pas pulvérisable ».

## Slide 5: Définitions :
Effluents phytosanitaires : « Les fonds de cuve, les bouillies phytosanitaires non utilisables, les eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation (dont le rinçage intérieur ou extérieur), ainsi que les effluents liquides ou solides ayant été en contact avec des produits, ou issus du traitement de ces fonds de cuve, bouillies, eaux ou effluents. »

## Slide 6: Définitions :
Points d’eau : « cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut Géographique National. »

## Slide 7: Définitions :
Dispositifs végétalisés permanents : « il s’agit de zones complètement recouvertes de façon permanente de plantes herbacées (dispositifs herbacés), ou comportant, sur au moins une partie de leur largeur, une haie arbustive qui doit être continue par rapport au point d’eau (dispositifs arbustifs). »

## Slide 8: Définitions :
Délai de rentrée : « durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer sur ou dans les lieux (par exemple : champs, locaux fermés tels que serres) où a été appliqué un produit. »

## Slide 9: Définitions :
Zone non traitée : « zone caractérisée par sa largeur en bordure d’un point d’eau, correspondant pour les cours d’eau, en dehors des périodes de crues, à la limite de leur lit mineur, définie pour un usage d’un produit utilisé dans les conditions prévues par sa décision d’autorisation de mise sur le marché et ne pouvant recevoir aucune application directe, par pulvérisation ou poudrage, de ce produit. »

## Slide 10
Arrêté du 12 septembre 2006
  a. Définitions
  b. Utilisation des produits antiparasitaires
  c. Limitation des pollutions ponctuelles
  d. Les Zones Non Traitées
Arrêté du 13 mars 2006 : les mélanges
Décret du 22 septembre 2006 : autorisation de mise sur le marché

## Slide 11: Utilisation des produits antiparasitaires
Quelle que soit l’évolution des conditions météorologiques durant l’application, des moyens appropriés doivent être mis en œuvre afin d’éviter l’entraînement des produits hors de la zone traitée.
Utilisation des produits interdite si l’intensité du vent est supérieure à 3 sur l’échelle de Beaufort

## Slide 12: Echelle de Beaufort

## Slide 13: Utilisation des produits antiparasitaires
Sauf disposition prévue par l’AMM, l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite pendant les trois jours précédant la récolte.

## Slide 14: Utilisation des produits antiparasitaires
Délai de rentrée :
  6 heures pour tout produit
  8 heures en cas d’application dans un milieu fermé (serre…)
  24 heures après application de produit comportant une des phrases : R36 (irritant pour les yeux), R38 (irritant pour la peau), R41 (risque de liaisons oculaires graves)
  48 heures pour les produits comportant une de ces phrases : R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation), R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau)

## Slide 15
Arrêté du 12 septembre 2006
  a. Définitions
  b. Utilisation des produits antiparasitaires
  c. Limitation des pollutions ponctuelles
  d. Les Zones Non Traitées
Arrêté du 13 mars 2006 : les mélanges
Décret du 22 septembre 2006 : autorisation de mise sur le marché

## Slide 16: Préparation de la bouillie :
Les utilisateurs doivent :
  Mettre en place un moyen de protection, permettant d’éviter les « retours d’eau ».
  Mettre en place un moyen permettant d’éviter tout débordement de la cuve.
  Après usage les emballages de produits liquides doivent êtres rincés à l’eau claire. Le liquide résultant de ce rinçage doit être incorporé dans la cuve.

## Slide 17: Gestion du fond de cuve fond de cuve :
L’épandage du fond de cuve est autorisé si :
Il est dilué par un volume d’eau, d’au moins cinq fois le volume de ce fond de cuve (dilution de 1/6).
S’il est réalisé, jusqu’au désamorçage du pulvérisateur, sur la parcelle venant faire l’objet de l’application de ce produit, en s’assurant que les quantités totales épandues ne dépassent pas les limites maximales autorisées pour cet usage.

## Slide 18: Gestion du fond de cuve fond de cuve :
La vidange est autorisée si (3 conditions) :
  La concentration en substance(s) active(s) a été divisée au moins par 100 par rapport à la bouillie mère.
  Au moins un rinçage et un épandage ont été effectués selon les conditions précédentes.

## Slide 19: Exemple de division de concentration initiale par 100
J’ajoute 1,6 fois 20 l : 32 l
Dilution par 2,6
J’ajoute 1,6 fois 20 l : 32 l
Dilution par 2,6
J’ajoute 1,6 fois 20 l : 32 l
Dilution par 2,6
Dilution obtenue : 6 * 2,6 * 2,6 * 2,6 = 105
J’ajoute 5 fois 20 l : 100 l
Dilution par 6
20 l
1er rinçage
20 l
2ème rinçage
20 l
3ème rinçage
20 l
4ème rinçage

## Slide 20: Gestion du fond de cuve fond de cuve :
La vidange est autorisée si (3 conditions) :
  Cette vidange est effectuée à plus de 50 m des points d’eaux, caniveaux, et bouches d’égouts et de 100 m des lieux de baignades, piscicultures, zones conchylicoles et points de prélèvements d’eau destinée à la consommation (animale ou humaine).
  Comme pour l’épandage, cette vidange doit être effectuée sur la parcelle venant de recevoir le traitement

## Slide 21: Gestion du fond de cuve fond de cuve :
Sous responsabilité de l’utilisateur, la réutilisation du fond de cuve est autorisée pour l’application d’autres produits, à deux conditions :
  La concentration en substance(s) active(s) a été divisée au moins par 100 par rapport à la bouillie mère
  Au moins un rinçage et un épandage ont étés effectués dans les conditions vues précédemment

## Slide 22: Rinçage externe du matériel :
Il est autorisé si :
  Au moins un rinçage interne de la cuve et un épandage ont été effectués.
  Il est effectué à plus de 50 mètres de points d’eau, 100 m des lieux de baignade et pisciculture, sur sol non gelé…

## Slide 23: Les effluents phytosanitaires (fond de cuve, eaux de rinçage…) :
Pour chaque effluent phytosanitaire introduit dans un système de traitement ou de stockage, un registre doit être tenu. Il doit comporter :
  Nature de l’effluent
  Dilution éventuelle
  Quantité introduite
  Date de introduction dans le système
  Nom commercial complet ou numéro d’AMM
  Nom de l’apporteur dans le cas d’une installation en commun

## Slide 24: Les effluents phytosanitaires (fond de cuve, eaux de rinçage…) :
Ce registre doit aussi comporter :
  Un suivi du procédé de traitement ou de stockage (nature, date et éventuellement durée des opérations de stockage, de traitement ou d’entretien)
  Pour l’épandage ou la vidange des effluents phytosanitaires issus du traitement : quantité épandue, date de l’épandage, surface concernée, identification de la parcelle réceptrice ou de l’îlot cultural.

## Slide 25: Les effluents phytosanitaires (fond de cuve, eaux de rinçage…) :
Les effluents phytosanitaires peuvent être épandus dès lors qu’ils ont étés soumis à un procédé de traitement physique, chimique ou biologique étant paru au Bulletin officiel du Ministère chargé de l’écologie.

## Slide 26: Les effluents phytosanitaires (fond de cuve, eaux de rinçage…) :
Attention :
Les effluents épandables ou vidangeables issus de ces traitements peuvent se présenter sous forme liquide ou solide, mais ne peuvent être ni des supports filtrants (charbons actifs, membranes et filtres) ni des concentrés liquides ou solides issus des procédés de séparation physique.
Ces déchets doivent être éliminés par un centre d’élimination agréé.

## Slide 27: Attention :
Epandage, vidange, rinçage :
  Toute précaution doit être prise pour éviter les risques d’entraînement par ruissellement, ou en profondeur, des effluents phytosanitaires.
  Cela est interdit sur sol gelé ou enneigé ou terrain à forte pente ou pendant une pluie
  L’épandage, la vidange, le rinçage d’un quelconque effluent n’est possible qu’un fois par an sur une même surface .

## Slide 28
Comparaison de différents procédés pour la gestion des effluents phytosanitaires

## Slide 29: Stockage des effluents phytosanitaires :
Ceci concerne les effluents avant traitement et les déchets issus de traitements
L’installation de stockage :
  ne doit pas être surmontée de locaux à usage d’habitation ou occupé par des tiers
  doit être située à au moins 5 mètres d’une limite de propriété pour un local fermé, sinon, 10 mètres (même surmonté d’un auvent)
  doit être située à au moins 50 mètres des points de captage d’eau, sources, cours d’eau, et réseau de collecte des eaux pluviales (cette distance peut être supprimée s’il existe un bac de rétention d’une capacité égale à celle du stockage)
  Doit être conçue afin de prévenir tout risque de pollution
  Sa capacité doit être suffisante

## Slide 30
Arrêté du 12 septembre 2006
  a. Définitions
  b. Utilisation des produits antiparasitaires
  c. Limitation des pollutions ponctuelles
  d. Les Zones Non Traitées
Arrêté du 13 mars 2006 : les mélanges
Décret du 22 septembre 2006 : autorisation de mise sur le marché

## Slide 31: Les ZNT harmonisation :
Changement, pour les produits déjà soumis à une ZNT
1 m  ZNT actuelle  10 m => nouvelle ZNT : 5 mètres
10 m < ZNT actuelle  30 m => nouvelle ZNT : 20 mètres
30 m < ZNT actuelle  100 m => nouvelle ZNT : 50 mètres
Si aucune mention n’apparaît sur l’étiquette la ZNT est de 5 mètres ( à partir du 1er janvier 2007)

## Slide 32: Les ZNT, l’étiquetage des produits:
Les responsables de la Mise sur le Marché des produits ont au plus tard jusqu’au 21 septembre 2007 pour mettre leurs étiquettes à jour. De la façon suivante…

## Slide 33: Les ZNT, l’étiquetage des produits :
Les produits pour lesquels une ZNT devra être respectée porteront la mention suivante :
« Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de …mètres par rapport aux points d’eau »

## Slide 34: Les ZNT, l’étiquetage des produits :
Les produits pour lesquels l’absence de ZNT à respecter a été décidée après avis de la commission de l’étude de la toxicité des produits antiparasitaires et des produits assimilés…
Les produits homologués pour une utilisation sur plantes aquatiques, semi-aquatiques ou sur rizières n’étant pas soumis aux ZNT…
=> … devront faire figurer sur l’étiquette l’absence de ZNT

## Slide 35: Les ZNT, utilisation des produits :
Utilisation des produits dont l’étiquette est non conforme :
Une année supplémentaire est tolérée pour l’écoulement des stocks de ces produits (21 septembre 2008).

## Slide 36: Diminution des ZNT :
Dans quels cas les ZNT peuvent être réduites de
20 à 5 m et de 50 à 5 m ?

## Slide 37: Diminution des ZNT :
Trois conditions doivent être remplies simultanément :
Présence d’un dispositif végétalisé permanent d’au moins 5 mètres de large en bordure des points d’eau :
      Arbustifs pour les cultures hautes (arbo, viticulture…), la hauteur de la haie doit au moins être équivalente à celle de la culture.
      Herbacé ou arbustif pour les autres cultures.

## Slide 38: Diminution des ZNT :
Mise en œuvre de moyens permettant de diminuer le risque pour le milieux aquatiques (ils doivent figurer dans une liste publiée au Bulletin officiel). Ces dispositifs doivent permettre de diviser par trois les risques pour les milieux aquatiques par rapport aux conditions normales d’application.

## Slide 39: Diminution des ZNT :
Enregistrement de toutes les applications de produits :
  Depuis la préparation de son implantation avec la culture annuelle en place
  ou
  Pour les autres cultures : de la dernière campagne.
  L’enregistrement doit comporter au moins:
    Le nom commercial complet des produits ou leurs numéros d’AMM
    Dates et doses d’utilisation

## Slide 40
Arrêté du 12 septembre 2006
  a. Définitions
  b. Utilisation des produits antiparasitaires
  c. Limitation des pollutions ponctuelles
  d. Les Zones Non Traitées
Arrêté du 13 mars 2006 : les mélanges
Décret du 22 septembre 2006 : autorisation de mise sur le marché

## Slide 41: Les mélanges
Arrêté du 13 mars 2006 relatif à l’utilisation des mélanges extemporanés de produits
visés à l’article L. 253-1 du code rural

## Slide 42: Les mélanges :
Un mélange est autorisé si :
  Il est inscrit aux Bulletin officiel du Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche
  Ou s’il ne remplit aucune des conditions ci-dessous :
Un mélange est interdit s’il comprend au moins :
  un produit étiqueté T+
  un produit étiqueté T
  deux produits comportant une des phrases R40 ou R68
  deux produits comportant la phrases R48
  deux produits comportant une des phrases de risques R 62 ou R 63 ou R 64
  un produit dont la ZNT est d’au moins 100m
  Ou s’il comprend un produit de la famille des pyréthrinoides mélangé avec un produit de la famille des triazoles ou des imidazoles (lorsqu’il est utilisé en période de floraison ou de production d’exsudats)

## Slide 43: Les mélanges :
Durant la floraison ou au cours des périodes de production d’exsudat, un délai de 24 heures doit être respecté entre l’application d’un produit contenant une substance active de la famille des pyrethrinoïdes et l’application d’un produit contenant une substance active appartenant aux familles chimiques des triazoles ou des imidazoles.
Dans ce cas, le produit de la famille des pyrethrinoïdes est obligatoirement appliqué en premier.

## Slide 44: Les mélanges :
Lors de l’utilisation d’un mélange de produits, appliquez les précautions d’emploi les plus restrictives fixées par chacun des produits mélangés.

## Slide 45
Arrêté du 12 septembre 2006
  a. Définitions
  b. Utilisation des produits antiparasitaires
  c. Limitation des pollutions ponctuelles
  d. Les Zones Non Traitées
Arrêté du 13 mars 2006 : les mélanges
Décret du 22 septembre 2006 : autorisation de mise sur le marché

## Slide 46: Des changements dans le processus d’Autorisation de Mise sur le Marché des produits phytosanitaires
Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006

## Slide 47: Mise sur le Marché d’un produit
Dépôt de dossier pour une SA par la firme
OUI
Inscription sur l’annexe 1
Dépôt par la firme d’une spé com.
Avis
Délivre AMM
1
2
3
4
5
6

## Slide 48: Mise sur le Marché d’un produit
AMM Provisoire de 3 ans maximum mais peut être prolongée de 2 ans
AMM, sa durée est de 10 ans, renouvelable.
Un produit n'est autorisé que pour un ou plusieurs usages précis

## Slide 49: Mise sur le Marché sur le Marché d’un produit
Attention : tout usage non autorisé est interdit
Vérifiez le numéro d’AMM (7 chiffres) :
Ex : Pistol EV 96 00 550
Année d’homologation
Cette année, Pistol EV est le 550ème à avoir reçu l’homologation
Depuis 2000 :
Ex : Environet PJT 202 0436
Année d’homologation
(2002)
Cette année, Environet PJT est le 436ème produit à avoir reçu l’homologation